武汉中油压缩天然气有限公司

临江加气站建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年1月26日，武汉中油压缩天然气有限公司根据《武汉中油压缩天然气有限公司临江加气站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

武汉中油压缩天然气有限公司临江加气站建设项目位于武汉市洪山区临江大道南侧、白沙洲大桥南岸北侧（长江村公交首末站内）。项目实际总投资1100万元，建成规模为：供气量1.5×104Nm3/d。主要建设内容包括：液压橇、加气子站、站房、罩棚、给排水管网、化粪池等。

## 2、建设过程及环保审批情况

随着车辆的快速增加，加油加气站不足问题日益突显。根据武汉市总体规划，到2020年全市机动车保有量将达到190~250万辆。武汉市主城区2020年公共汽（电）车规模为9000标台，出租车达到23500辆。

根据武汉市加油加气的实际需求，通过对现有加油站点逐步调整，将使布局区域更为合理，并将新建多座加油站，CNG加气站的建设则全面展开，基本满足全市CNG发展的需要。

本项目位于洪山区临江大道南侧、白沙洲大桥南岸北侧（长江村公交首末站内）。随着近年来白沙洲片区的逐渐成熟及三环线的便利，该片区的公交车、出租车和小汽车流量日渐增大，也带来了该地日益紧迫的机动车燃料供给压力。考虑到加油加气站使用的便捷性和市场需求，故在该地建设加气站十分必要，该站启用后有助于解决洪山区白沙洲片区加气站点少的问题，大大缓解当地的机动车燃料供给压力。

武汉中油压缩天然气有限公司于2017年9月委托河北师大环境科技有限公司承担“武汉中油压缩天然气有限公司临江加气站建设项目”环境影响评价工作，并编制了该项目环境影响报告表。2018年2月12日武汉市洪山区行政审批局对该项目的环境影响报告表进行了批复（洪行审环[2018]4号）。该项目于2018年12月开工建设，2020年7月竣工，目前已进入调试期。

## 3、投资情况

实际总投资1100万元，环保投资25万元，占总投资的2.27%。

# 二、工程变更情况

项目产生的生活污水经化粪池处理后接入市政管网，后进入黄家湖污水处理厂处理，不采用吸粪车转运至黄家湖污水处理厂。

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

本项目废水主要为员工生活污水和地面清洁废水。主要污染物为pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和石油类。

项目地面清洁采用拖把，不冲洗。拖把清洁废水及员工、外来人员生活污水经污水管道进入项目化粪池处理后排入市政管网，后进入黄家湖污水处理厂处理，尾水排入长江武汉段。

## 2、废气

本项目废气主要为输气、加气过程中，接头微量逸出的天然气；车辆进出产生的一定量的汽车尾气；紧急情况下需放空的装置中的高压天然气。以上废气均为无组织排放，主要污染物为非甲烷总烃。

项目对易漏点加强巡检，同时在液压橇区、加气机上方设置了可燃气体检测报警器，配备了便携式可燃气体检测仪、灭火器等设施。

## 3、噪声

项目噪声源主要为液压橇设备运转噪声、放散系统设备噪声、卸车和加气工作时产生的噪声以及车辆进出产生的噪声。设备噪声主要采取低噪声设备、墙体隔声、距离衰减、安装减振垫等措施处理。

## 4、固体废物

项目固体废物主要有生活垃圾和一般固体废物。

生活垃圾：生活垃圾交由环卫部门定期清运。

一般工业固废：一般固体废物主要是过滤天然气时产生的灰尘等杂质，以及在清管作业时产生的铁锈尘屑，经收集后交由环卫清运。

## 4、环境制度管理

武汉中油压缩天然气有限公司建立了相关环境保护管理制度，明确了各环保措施的管理程序及各负责人的职责，有效确保各项环保措施得到落实。

# 四、环境保护设施调试效果

1、废气

无组织废气：

无组织废气中非甲烷总烃最大值是1.56mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放最高允许浓度标准限值。

- 废水

项目无生产废水产生。

项目废水总排口生活污水中pH值为7.18~7.48、悬浮物浓度最大日均值为22mg/L、化学需氧量浓度最大日均值为144mg/L、五日生化需氧量浓度最大日均值为49mg/L、石油类浓度最大日均值为0.27mg/L，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求；氨氮浓度最大日均值为0.306mg/L，监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 中B级标准。

3、噪声

项目厂界四周昼间噪声值为53.5~58.6dB(A)、夜间噪声值为45.4~48.0dB(A)，监测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008)2类标准限值要求。

## 4、污染物排放总量

项目涉及的总量控制指标为CODCr、NH3-N以及非甲烷总烃。

项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）限值要求后排入市政管网，最终进入黄家湖污水处理厂，总量控制指标纳入黄家湖污水处理厂。

项目废气为无组织排放的非甲烷总烃，总量控制指标为0.018t/a。项目对天然气管道、设备等加强巡视、检漏，避免泄漏，减少无组织排放。

# 进一步完善要求

1、完善项目变更情况说明；

2、在环境管理检查中说明项目建设和试运行期环境监察情况。

# 六、验收结论

临江加气站建设项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放。在落实现场验收工作组提出的进一步完善要求后，该工程符合建设项目竣工环境保护验收合格条件。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2021年1月26日