新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目（阶段性）

竣工环境保护验收意见

2021年9月26日，湖北海淦科技有限公司依据《新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组成验收小组（名单附后）对湖北海淦科技有限公司新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目（阶段性）进行自主验收。

验收组成员现场查看了项目实施情况和环保设施的建设情况，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的介绍、验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告主要内容的汇报，审阅并核实了有关资料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

# 工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

湖北海淦科技有限公司位于仙桃市郑场镇郑场大道6号，新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目总投资32000万，总用地面积为33344.01平方米，其中办公楼建筑面积1004.4平方米，宿舍楼建筑面积2304平方米，综合楼528平方米，1#车间5940平方米，2#车间3960平方米，3#车间4140平方米，绿化面积2000平方米，项目运营后可年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨。

现因市场及资金链问题，湖北海淦科技有限公司只建设了“湖北海淦科技有限公司新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目”部分内容，具体为：建设1#生产车间和2层活动板房，在1#生产车间内建设熔炼、浇注、淬火工艺设备，同时按照环评要求建设熔炼废气、浇注废气处理设施，不建设流涂、混砂造型、再生砂处理及机加工等内容及相关配套设施；2层活动板房作为办公及员工住宿场所，并同步建设有隔油池、化粪池及污水管道等。目前生产规模为年产矿山机械耐磨精密配件1300吨。

2、建设过程及环保审批情况

湖北海淦科技有限公司于2019年8月委托武汉智汇元环保科技有限公司承担“湖北海淦科技有限公司新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目”项目环境影响评价工作，并编制了该项目环境影响报告表。2020年1月22日仙桃市生态环境局对该项目的环境影响报告表进行了批复（仙环建函[2020]8号）。

目前，湖北海淦科技有限公司只建设了“湖北海淦科技有限公司新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目”部分内容，具体为：建设1#生产车间和2层活动板房，在1#生产车间内建设熔炼、浇注、淬火工艺设备，同时按照环评要求建设熔炼废气、浇注废气处理设施，不建设流涂、混砂造型、再生砂处理及机加工等内容及相关配套设施；2层活动板房作为办公及员工住宿场所，并同步建设有隔油池、化粪池及污水管道等。

该项目（阶段性）于2020年2月开工建设，2021年1月建设完成进入调试期。

3、项目投资

本项目实际阶段性总投资1500万元，其中环保总投资50万元，占总投资的3.3%。

4、验收范围

该项目本次验收为阶段性验收，验收范围为：已建的1#生产车间和2层活动板房以及相对应的环保设施。

# 工程变动情况

| 类别 | 名称 | 建设内容和规模 | 实际建设情况 | 变更情况 | 变更性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#车间 | 位于厂区西北侧，1F，用于高铬合金复合锤头生产线，包括熔炼、浇注、混砂、流涂、淬火等生产区 | 位于厂区西北侧，1F，包括熔炼、浇注及淬火生产区 | 阶段性建设，不建设混砂、流涂生产区 | 减少了污染物的排放，不属于重大变更 |
|  | 2#车间 | 位于厂区东北部，1F，用于高铬合金板锤及高锰钢生产线，包括熔化、浇注、淬火等生产区 | 未建 | 因市场及资金原因暂不建设 | 不属于重大变更 |
|  | 3#车间 | 位于厂区西南部，1F，用于机加工和仓库，包括机加工生产区 | 未建 | 因市场及资金原因暂不建设 | 不属于重大变更 |
| 公共辅助工程 | 办公区 | 位于厂区东南侧，3F，用于人员办公 | 位于厂区东南侧，建设1栋2层活动板房，用作办公及员工宿舍 | 临时建设，建筑为2层 | 不属于重大变更 |
|  | 综合楼 | 2F，位于厂区东部 | 未建 | 因市场及资金原因暂不建设 | 不属于重大变更 |
| 环保工程 | 废气 | 中频感应电炉产生的烟尘、再生砂处理产生的粉尘、混砂产生的粉尘、机加工粉尘均有布袋除尘器处理，尾气通过15m高排气筒排放；浇注以及流涂工序产生的有机废气通过集气罩+UV光解+活性炭吸附处理，尾气通过15m高排气筒排放；食堂油烟采用小型油烟净化器处理，高空排放。 | 中频感应电炉产生的烟尘通过布袋除尘器处理，尾气通过15m高排气筒排放；浇注工序产生的有机废气通过集气罩+UV光解+活性炭吸附处理，尾气通过15m高排气筒排放。 | 取消建设食堂；暂不建设混砂、再生砂处理、机加、流涂生产区 | 减少了污染物的排放种类及排放量，不属于重大变更 |

# 环境保护设施建设情况

1、废气污染源、污染物及其处理排放流程

项目废气包括有组织排放的中频感应电炉废气、浇注工序废气以及无组织废气。

①中频感应电炉废气：中频感应电炉废气污染物为颗粒物，来源于原材料、残次品的熔炼。熔炼产生的废气通过中频炉上方的圆形集气罩收集，再经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。

②浇注工序废气：浇注工序废气主要污染物包括颗粒物、非甲烷总烃和甲醛，来源于浇注过程产生的金属烟尘以及树脂、固化剂等熔化产生的非甲烷总烃、甲醛。浇注废气通过在浇注区侧面安装的集气罩收集，再经“UV光解+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放。

③无组织废气：无组织废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃和甲醛，主要来源于无组织排放。

2、废水污染源、污染物及其处理排放流程

项目不产生生产废水，废水为员工办公生活污水。

项目废水主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油。

员工办公生活污水经厂区污水管网进入隔油池、化粪池进行处理，经处理的废水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准后进入市政污水管网，后进入郑场镇污水处理厂处理，尾水排入通顺河。

3、噪声来源及其降噪措施

项目主要噪声源为行车、风机、中频感应电炉等，通过选用低噪设备，加装减震垫、建筑隔声和绿化减少噪声对周围环境的影响。

4、固废来源及处理措施

项目固体废物分为员工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

生活垃圾处理是在厂内设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物包括生产过程中产生的电炉炉渣、废砂、检验不合格的残次品和除尘装置收集的粉尘。其中检验不合格的残次品回用于生产，作为熔炼原料；炉渣、废砂及除尘器收集的粉尘均交由仙桃市传文建筑劳务有限公司回收利用。

危险废物包括设备操作及换油维护过程中产生的废润滑油（HW08，900-209-08）及有机废气处理装置中更换下来的废活性炭（HW49，900-041-49）。废润滑油及废活性炭在危废暂存间内分区暂存，后交由湖北省天银危险废物集中处置有限公司安全处置。

项目运行时间较短，暂未产生危险废物。

危废间占地约8m2，采用环氧树脂进行地面防渗，危废间入口设置有危废标识标牌，内部进行分区，分别存放废润滑油和废活性炭。

# 环境保护设施调试效果

1、废气

（1）有组织废气：本次监测，中频感应电炉废气排气筒除尘设施进口中烟尘最大实测浓度为10.1mg/m3，最大排放速率为0.051kg/h；中频感应电炉废气排气筒除尘设施出口中烟尘最大实测浓度为3.2mg/m3，最大排放浓度为65.9mg/m3，最大排放速率为0.017kg/h，排放浓度、排放速率均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2“金属熔化炉”二类区标准要求。除尘器对烟尘的除尘效率为68.3%。

浇注废气排气筒处理设施进口中颗粒物最大排放浓度为10.2mg/m3，最大排放速率为0.045kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度为15.8mg/m3，最大排放速率为0.071kg/h，甲醛未检出；浇注废气排气筒处理设施出口中颗粒物最大排放浓度为4.1mg/m3，最大排放速率为0.018kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度为5.88mg/m3，最大排放速率为0.027kg/h，甲醛未检出。颗粒物、非甲烷总烃和甲醛的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。其中浇注废气“UV光解+活性炭吸附”装置对颗粒物的处理效率为59.8%，对非甲烷总烃的处理效率为62.8%。

（2）厂界无组织废气：本次监测，厂界无组织废气中颗粒物最大值为0.480mg/m3，非甲烷总烃最大值为1.32mg/m3，甲醛未检出，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织监控浓度标准限值。

（3）车间无组织废气：本次监测，车间外无组织废气中非甲烷总烃最大值为1.63mg/m3，监测结果符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)附录A表A.1排放限值要求。

2、废水

本次监测，生活废水总排口中pH值范围为7.5~7.7、悬浮物最大日均值为26mg/L、化学需氧量最大日均值为25mg/L、五日生化需氧量最大日均值为8.4mg/L、动植物油未检出，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。

氨氮最大日均值为3.18mg/L，监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求。

3、噪声

本次监测，项目厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧和厂界北侧昼间噪声为45.1dB(A)~46.6dB(A)、夜间噪声为45.4dB(A)~49.4dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)中2类标准限值要求。

4、固体废物

项目固体废物分为员工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

生活垃圾处理是在厂内设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物包括生产过程中产生的电炉炉渣、废砂、检验不合格的残次品和除尘装置收集的粉尘。其中检验不合格的残次品回用于生产，作为熔炼原料；炉渣、废砂及除尘器收集的粉尘均交由仙桃市传文建筑劳务有限公司回收利用。

危险废物包括设备操作及换油维护过程中产生的废润滑油（HW08，900-209-08）及有机废气处理装置中更换下来的废活性炭（HW49，900-041-49）。废润滑油及废活性炭在危废暂存间内分区暂存，后交由湖北省天银危险废物集中处置有限公司安全处置。

五、污染物排放总量

根据《关于湖北海淦科技有限公司新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目主要污染物排放总量控制指标的复函》（仙桃市生态环境局，仙环函[2019]173号，2019年11月28日及仙桃市生态环境局，仙环函[2020]3号，2020年1月2日）的要求，本项目总量控制指标分别为COD：0.2016t/a、氨氮：0.0202t/a、VOCs：0.528t/a、粉尘：0.6833t/a。

本项目（阶段性）化学需氧量、氨氮、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量分别为：0.0019t/a、0.0002t/a、0.112t/a和0.0864t/a，均符合总量控制指标的要求。

# 六、后续完善要求

1、进一步细化验收范围，核实项目变更情况，企业对项目建设内容变更情况、分阶段验收的原因以及未建内容的后期实施计划安排说明应作为报告附件，检查验收报告应明确项目后期环境管理的相关要求。

2、进一步说明熔炼、浇注等工序粉尘、烟气收集情况，核实烟尘和有机废气净化效率，分析与省市环境管理规定和要求的符合性，并依此核实气态污染物排放总量。

3、细化淬火工艺描述，说明淬火液的使用频次、数量以及废弃淬火液的回收利用情况。

4、按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，完善危险废物暂存间分区分类存放和液体废物流失收集要求，按要求分区分类存放；严格按照湖北省危险废物物联网管理规定的要求进行处置，危险废物转移情况说明应作为报告的附件。

5、充实环境管理检查内容，包括环境管理机构设置、环境管理制度（包括排污许可、自行监测、排污口规范设置、环境应急管理、台账记录等）建立及执行等内容，说明项目建设期是否涉及环境纠纷、环保处罚等情况。

6、完善项目各类环保设施、设备的标识、标牌的设置，建立健全环保设施运行、维护管理等相关制度应在关键岗位公示。

7、加强车间环境管理，完善原辅材料、产品等分区存放措施，明确并强化文明生产管理要求。

# 七、验收结论

湖北海淦科技有限公司新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目（阶段性）在实施过程中，基本落实了环评报告表及其审批文件中提出的污染防治措施，建设地点、建设性质、建设规模、工艺流程和环保设施等内容无重大变更。从验收监测单位提供的监测结果来看，项目（阶段性）产生的各类污染物排放满足相关标准要求，在企业对后续存在问题进行整改完善后，本项目（阶段性）总体符合建设项目竣工环保验收条件。

# 八、验收人员信息

参与验收的单位及人员信息见附表。

新建年产矿山机械耐磨精密配件1.5万吨生产项目（阶段性）竣工环保验收工作组

2021年9月26日