年产30万吨再生资源回收项目

竣工环境保护验收意见

2020年6月12日，湖北鑫合达钢铁炉料有限公司根据年产30万吨再生资源回收项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

湖北鑫合达钢铁炉料有限公司（以下简称“鑫合达”）位于应城市东马坊曹大村88号，主要从事废旧铁金属回收。鑫合达于2018年1月在应城市发展和改革局对“年产30万吨再生资源回收项目”进行了备案，项目实际总投资3100万元，项目租用与鑫合达北侧相邻的湖北威尔斯化工有限公司场地，在鑫合达原有项目基础上进行扩建，在原有厂区北侧扩建新增2.4万平方米场地，新增起重机、龙门剪、预碎机、破碎线、金属打包机等部分设备，新建一个堆场和一个车间，利用原有的一栋建筑改造为一个室内堆场，目前项目已建成，可年产30万吨再生资源。

## 2、建设过程及环保审批情况

鑫合达于2015年9月建成一期生产项目，该项目总投资600万元，占地1.2万平方米，建成后可年回收废铁旧金属8000吨。鑫合达于2016年9月委托武汉工程大学进行《湖北鑫合达钢铁炉料有限公司8000t/a再生资源回收项目环境影响报告表》的编制工作，2017年2月20日应城市环境保护局对该项目进行了批复（应环审函[2017]9号），2017年4月鑫合达委托武汉净澜检测有限公司对该项目进行了项目竣工环境保护验收监测工作[武净（验）字20170043]。

鑫合达为扩大产能，投资3100万元，租用与鑫合达北侧相邻的湖北威尔斯化工有限公司场地，在原有项目基础上进行扩建，在原有厂区北侧扩建新增2.4万平方米场地，新增起重机、龙门剪、预碎机、破碎线、金属打包机等部分设备，新建一个堆场和一个车间，利用原有的一栋建筑改造为一个室内堆场，产能增至30万t/a。

鑫合达于2020年1月委托武汉工程大学承担“湖北鑫合达钢铁炉料有限公司年产30万吨再生资源回收项目”环境影响评价工作，并编制了建设项目环境影响报告表。2020年4月20日孝感市生态环境局应城市分局对该项目的环境影响报告表进行了批复（应环审函[2020]5号）。该项目于2020年4月开工建设，目前已建设完成进入调试期。

## 3、投资情况

项目预计总投资3000万元，其中环保投资30万元，占总投资的1%。实际总投资3100万元，环保投资50万元，占总投资的1.61%。

# 二、工程变更情况

项目无变更。

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

项目不产生生产废水，废水为员工办公生活污水，由收集管道流入旱厕，后交由周边农户施肥。

厂区原料、成品大多露天存放，雨水冲刷原料、成品及厂区地面时会携带矿物油、悬浮物等，初期雨水主要污染物为pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮和石油类，通过厂区隔油池、沉淀池处理后排入厂外沟渠。

## 2、废气

项目废气主要是为有组织排放的破碎废气和无组织排放的废气。

破碎废气主要污染物为颗粒物，来源于原料破碎和分选产生的粉尘。破碎机出料口和分选机分料口分别设置集尘罩，原料破碎产生的颗粒物通过集尘罩收集经2级旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放，分选产生的颗粒物通过分料口集尘罩收集经同一脉冲布袋除尘器处理后由20m高排气筒排放。

无组织废气主要污染物为颗粒物，来源于原料破碎、剪切等及厂区扬尘。

## 3、噪声

项目主要噪声源为破碎生产线、废气处理设施风机、切割机、液压打包机等，通过选用低噪设备，加装减震垫和厂区加高围挡减少噪声对周围环境的影响。

## 4、固体废物

项目固体废物分为员工办公生活垃圾、一般固废和危险废物。

生活垃圾处理是在厂内设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物主要为布袋除尘灰、非金属产物以及沉淀池污泥，均交由环卫部门定期清运。

危险废物为液压设备、抓钢机、打包机等更换液压油、机油等产生的废矿物油和废油桶，均在厂内原有60m2危废暂存间暂存，后交由具有处置资质的湖北鄂东废油处置有限责任公司安全处置。危废暂存间设置有危废标志牌，危险废物张贴危废标签。

## 5、环境制度管理

项目安排有环保兼职人员，实施环境保护与各类设备的统一管理。定期对员工进行环境教育和环保技术培训，满足环保管理的基本要求。项目暂未建立相应的环保管理和环保档案管理等制度。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、废水

本次监测，厂区雨水收集处理池排口中pH值范围为8.49~8.62、悬浮物最大日均值为18mg/L、化学需氧量最大日均值为91mg/L、石油类最大日均值为0.18mg/L、氨氮最大日均值为2.38mg/L，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准限值要求。

## 2、废气

有组织废气：

本次监测，破碎废气排气筒中颗粒物最大排放浓度为4.0mg/m3、排放速率为0.12kg/h，排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。

无组织废气：

本次监测，无组织废气中颗粒物最大排放浓度为0.505mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放限值要求。

## 3、噪声

本次监测，该项目厂界东、南、西、北侧噪声昼间为58.1dB(A)-64.1dB(A)、夜间为44.0dB(A)~53.5dB(A)，厂界东、南、北噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)2类标准限值要求；厂界西噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)4类标准限值要求。

# 进一步完善要求

1、按规范完善危废暂存间的建设，增加防渗漏措施；建立危废流转台账；

2、完善雨水池建设，增加絮凝处理措施；

3、完善原料收集时的放射性检测工序，新增放射检测设备。

# 六、验收结论

年产30万吨再生资源回收项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放。在落实现场验收工作组提出的进一步完善要求后，该工程符合建设项目竣工环境保护验收合格条件。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2020年6月12日