武汉新硅科技潜江有限公司

年产100吨六氯二硅烷电子前驱体材料项目

竣工环境环保验收意见

2024年03月24日，武汉新硅科技潜江有限公司根据《武汉新硅科技潜江有限公司年产100吨六氯二硅烷电子前驱体材料项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，组成验收组（验收组名单附后）对本项目进行自主验收。

# 验收组成员现场实地检查了项目实施情况和环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的介绍、验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经质询与讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

武汉新硅科技潜江有限公司年产100吨六氯二硅烷电子前驱体材料项目（以下简称“本项目”）位于湖北潜江经济开发区盐化一路，本项目主要建设内容在原有乙类厂房闲置区，建设光纤用四氯化硅生产中釜料再提纯塔1台套、电子前驱体六氯二硅烷材料提纯塔1台套，变更原四氯化锗提纯塔为产品灌装塔1台套。

2、建设过程及环保审批情况

武汉新硅科技潜江有限公司委托湖北铨誉科技有限公司于2022年6月编制完成了《武汉新硅科技潜江有限公司年产100吨六氯二硅烷电子前驱体材料项目环境影响报告书》，并于2022年7月获得潜江市生态环境局的批复（批复文号：潜环评审函[2022]62号。本项目于2023月05月开工建设，2024年02月建设完成进入调试阶段。截至目前，该项目各生产设施，环保设备等均能正常运行，达到竣工环境保护验收要求。

3、投资情况

本项目实际总投资1001.96万元，其中环保投资为15万元，环保投资占总投资的比例为1.5%。

4、验收范围

本次验收范围为《武汉新硅科技潜江有限公司年产100吨六氯二硅烷电子前驱体材料项目环境影响报告书》中的内容。

二、工程变动情况

根据现场调查，企业实际情况均与环评一致，根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号），本项目不存在重大变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要为淋洗塔废水、冷却水。

淋洗塔采用NaOH水溶液吸收废气，控制pH范围，反应后产生的偏硅酸或二氧化硅包裹氯化钠捞出，饱和盐水循环使用，不外排；

循环冷却水系统只有夏天使用，排水量较少，温度低，不加药剂，水质较好，污染物浓度较低，可以作为淋洗塔补充用水。

2、废气

本项目运营期有组织废气主要为提纯工段的不凝尾气，尾气处理设施依托原有。

有组织废气：

项目生产中产生尾气通过二次液封罐汇集，进入二次冷凝器，二次冷凝器未凝尾气和储罐尾气汇集，然后进入尾气压缩机经气液分离后尾气进淋洗塔用二级氢氧化钠碱液处理，处理后由25m高排气筒排放。

3、噪声

本项目的噪声源主要为各类泵等运行时产生的噪声，项目通过选用低噪声设备；水泵等噪声设备位于地下，并对设备采取减震处理；对高噪音设备采取消声、减震、隔声及单独设备间措施处置；加强对厂区各类设备的维护保养；加强厂区绿化；运输车辆减速慢行等措施减少了噪声对周边环境的影响。

4、固体废物

本项目不新增劳动定员，项目所需员工均为原有员工，因此不新增生活垃圾和食堂垃圾的排放，

本项目固体废弃物主要为精馏装置产生的精馏残液、凝缩液，淋洗塔沉淀物等。精馏残液、凝缩液属于危险废物HW49精（蒸）馏残渣，废物代码为309-001-49。依托现有危废罐，暂存于现有危险废物暂存间。定期委托北控城市环境资源（宜昌）有限公司处置，危废储存罐容积为18m3，设置有围堰（6.5m*5.7m*1.2m）。

淋洗塔沉淀物为一般固废，与现有项目一起，暂存于一般固废暂存区。固废暂存区设置有围堰（5.2m*5.2m*0.6m），定期交由湖北伍路新材料科技有限公司处理，可以满足项目暂存要求。

# 5、其他环境保护设施

# （1）项目设置有专职的环保管理机构EHS，有专职人员负责各类环境保护工作，建立有完善的环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告以及其它环境统计资料，各项环境管理制度基本完善，项目制定了《污染物控制管理制度》、《废弃物处理规定》、《废气处理系统安全操作规程》、《污水站安全操作规程》等环境保护管理制度。

# （2）武汉新硅科技潜江有限公司突发环境事件应急预案已于2024年01月05日在潜江市生态环境局进行了备案。

# （3）武汉新硅科技潜江有限公司已于2020年05月21日进行了固定污染源排污登记。

# 四、环境保护设施调试效果

1、废气

有组织废气：

验收监测期间，有组织废气中氯化氢的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

无组织废气：

验收监测期间，无组织废气中氯化氢监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织监控浓度标准限值。

2、噪声

验收监测期间，该项目厂界东外1m处、厂界南外1m处、厂界西外1m处、厂界北外1m处昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)3类标准限值要求。

3、土壤

本次监测，土壤表层样中砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a，h]蒽、䓛、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH值的监测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600-2018)表1、表2筛选值第二类用地标准限值要求。

3、总量控制

依据本项目环境影响报告书及《潜江市生态环境局关于武汉新硅科技潜江有限公司年产100吨六氯二硅烷电子前驱体材料项目环境影响报告书的批复》（潜环评审函[2022]62号），本项目无水污染物总量控制因子和大气污染物总量控制因子。

五、工程建设对环境的影响

根据现场检查和监测结果，本项目废气、噪声、土壤均达标排放，固废均妥善处置，对周边环境影响满足项目环境影响报告书及批复的要求。

六、后续要求与建议

1、加强环保设备的运行管理，确保污染物稳定达标排放；

2、进一步完善全厂环境风险设施，定期开展应急演练。

七、验收结论

武汉新硅科技潜江有限公司年产100吨六氯二硅烷电子前驱体材料项目在实施过程中，按照国家建设项目环境保护“三同时”制度，落实了环评报告表及其审批文件中提出的污染防治措施，主要污染物排放满足相关标准及总量控制要求，建设地点、建设性质、建设规模、工艺流程和环保设施等无重大变更。验收组结合现场情况认为，项目总体符合竣工环保验收条件。

八、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

# 武汉新硅科技潜江有限公司

年产100吨六氯二硅烷电子前驱体材料项目

环保验收组

2024年03月24日